| Aluminiumfolie im Bromfeuer |
| --- |
| Versuch Nr.053 Bewertung / Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand: 10 min |  |
| Ziel: Gibt man normale Alufolie in elementares Brom, so findet eine sehr heftige Redoxreaktion statt. Unter Feuerschein und Rauchentwicklung verbrennt das Al-Kügelchen, während es auf der Bromoberfläche hin und her tanzt. Ein spektakulärer, aber auch sehr giftger Versuch der nur unter genauester Beobachtung und in einem guten Abzug vollzogen werden darf. |
| Geräte: Reagenzglas (Duran), Stativ mit Klemme, Trichter, Schüssel mit Löschsand, Bunsenbrenner, Schutzscheibe, Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Pinzette |
| Chemikalien: Brom, Aluminiumfolie |
| Sicherheitshinweise: Achtung: Die Reaktion muss hinter einem Schutzschild in einem Abzug erfolgen! Brom ist sehr giftig, gesundheitsschädlich, leicht flüchtig und dampft sofort nach dem Öffnen des Behälters aus, daher unbedingt im Abzug arbeiten! Brom nicht in Gewässer oder Abfluss gelangen lassen! Unbedingt Sicherheitshandschuhe, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe und Labormantel verwenden! In der Nähe des Versuchs dürfen sich keine brennbaren Stoffe befinden, und die Unterlage muss feuerfest sein. Brom ist ein sehr giftiges Halogen, es reizt Augen, Haut und Atemwege; Aufgrund der sehr hohen Gewässergefährdung keinesfalls in den Abguss geben! Brom (Br2): T+,C,N R26-35-50 S7/9-26-45-61 Aluminium (Al): F R15-17 S7/8-43.6 T F C N |
| Einverständniserklärung: Hiermit erklären Sie sich bereit den folgenden Versuch unter eigener Verantwortung und nur mit ausreichendem chemischen Wissen und geeigneten Schutzvorrichtungen durchzuführen! Der Autor kann für jegliche Personen- und Sachschäden durch mögliche Fehlversuche nicht haftbar gemacht werden. (siehe Sicherheitscheck bzw. Disclaimer) |
| Versuchsanleitung: Ein Reagenzglas wird in ein Stativ über einer Schüssel mit Löschsand senkrecht eingespannt und vorsichtig ca. 1 cm bis 1,5 cm hoch mit Brom befüllt (Trichter verwenden). Nun ein kleines Stück Aluminiumfolie auf ein erbsengroßes Kügelchen zusammendrücken und mit einer Pinzette ins Reagenzglas geben. Abzug sofort schließen! Nach 5 sec. bis 10 sec. beginnt die heftige Reaktion. Unter Feuerschein und Rauchentwicklung verbrennt das Al-Kügelchen, während es auf der Bromoberfläche hin und hertanzt. Der Versuch kann solange mit neuem Aluminium wiederholt werden, bis das restliche Brom aufgebraucht ist. Vorsicht: Es kann vorkommen, dass die Reaktion so heftig ist, dass ein Teil des Broms oder Aluminiums mit dem entstehenden Rauch hinausgeschleudert wird! Daher keine brennbaren Materialien in der Nähe aufbewahren! Das Reagenzglas wird sehr heiß! Nach dem Versuch das Reagenzglas erst abkühlen lassen! |
| Entsorgung: (siehe auch Entsorgungsmaßnahmen) Überschuss an Brom wird mit Natriumthiosulfatlösung umgesetzt und mit den halogenhaltigen Chemieabfällen entsorgt. |
| Erklärung/Hintergrund: Aufgrund der unterschiedlichen Redoxpotentiale der beiden Edukte Brom und Aluminium läuft eine Redoxreaktion nach folgendem Schema ab: Brom wird dabei zu Br- reduziert und Aluminium zu Al3+ oxidiert. |
| Links: Webelements - Brom: Informationen rund um das Element Brom Webelements - Aluminium: Informationen rund um das Element Aluminium Redoxreaktionen: Allgemeine Definition, Bedeutung, Beispiele Chemische Reaktionen als Elektronenübertragung: Unterrichtsstunde zum Thema Redoxreaktionen Chemistry Film Studio: Redoxreaction (engl.) |